## Slide 1
Asistencia Técnica 2017 - 2018
Gerencia Comercial

## Slide 2
Acontecimiento relevantes ocurridos desde septiembre 2017
Septiembre 2017
Promaiz.- Charla nuevo método de determinación de viscosidad para almidones Oxidado, Acido y Carrier.
CPP.- Seguimiento al uso del Almidón Catiónico Promaiz. Confirmación de ausencia de grumos.
Venser.- Atender reclamo por fuga de Almidón Nativo Alimenticio por microporos. Reunión con fabricante de sacos.
Papeles Cordillera.- Formación de espuma del Almidón Catiónico. Asistente técnico de Promaiz detecta equipo cocedor continuo trabajando inadecuadamente, siendo ésta la causa del problema. Cliente es informado y corrigen condición de trabajo del equipo.

## Slide 3
Septiembre
Tissue Puente Alto.- Realización de prueba industrial “corta” del Almidón Catiónico. Producto de similar eficiencia y rendimiento. Queda pendiente fijar fecha de prueba industrial de un mes.
CSF.- Se pide certificación de Sensibilidad Alcalina del Almidón Nativo; se acuerda con el cliente solo informarla, sin definir rangos de especificación.
Italquim.- Propuestas de antiespumantes para mejorar control de formación de espuma.
Forsac.- Reunión con técnicos en Planta Chillán. Rediseño de sacos para Almidón BH y Almidón Acido.

## Slide 4
Octubre
Promaiz.- Evaluación de nueva metodología para determinar viscosidad del Almidon Acido en producción; metodología correcta.
Papeles Cordillera.- Asesoría en la implementación de filtros de línea para el Almidón Catiónico.
Casval.- Asistencia técnica en aplicación de Almidón Nativo para su validación.
Papeles Cordillera.- Capacitación a Ingeniero de Proceso. Tema: Operación del Cocedor Continuo.
Paimasa.- Ajuste a fórmula del adhesivo para corrugado con Almidón Hidrolizado MV.

## Slide 5
Noviembre
Italquim.- Oficialización nueva metodología para determinar viscosidad de Almidones Acido y Oxidado.
Italquim.- Estudio de reclamo por viscosidad muy alta del Almidón Nativo en la conversión enzimática.
Tissue Puente Alto.- Reunión de coordinación prueba industrial. Se acuerda repetir prueba corta.
Cartocor.- Reunión para coordinar reensacado de almidón por daño, de distintos proveedores.

## Slide 6
Diciembre
Promaiz.- Seguimiento a nuevo método para determinación de viscosidad del Almidón Acido.
Casval.- Capacitación al personal. Uso de equipos para adhesivos y aplicación.
Casval.- Mejoramiento eficiencia adhesivo (uso de Almidón Carrier MV); balance de fórmula.
Promaiz.- Seguimiento método viscosidad Almidón Oxidado por nuevo método implementado.
Comercial Valparaíso.- Asistencia técnica en preparación del adhesivo de corrugado.
Papeles Cordillera.- Asesoría sobre filtros para línea Almidón Catiónico.

## Slide 7
Diciembre
CPP.- Seguimiento de calidad del Almidón Catiónico.
International Paper.- Seguimiento de calidad del Almidón Nativo y comportamiento del maxisaco plano.
Enero de 2018
Italquim.- Reclamo alta viscosidad Almidón Nativo. Determinación de viscosidades en Laboratorio de Promaiz y comparar.
CMPC Tissue.- Reunión planificación de pruebas homologación del Almidón Catiónico en Planta Puente Alto y Talagante.

## Slide 8
Enero
CMPC Valdivia.- Reclamo por contaminación de Almidon Oxidado con Almidon Nativo. Obtener muestras y tomar datos para responder al cliente.
Papeles Cordillera.- Definición de filtros para la línea de Almidon catiónico.
Italquim.- Reclamo alta viscosidad almidón nativo. Elaboración y entrega de informe. Se comunica que viscosidad de almidón paraguayo es mayor que el de Promaiz; luego no a lugar el reclamo.
Cartulinas Maule.- Seguimiento a la calidad del Almidon TM. Jefe de Aditivos comenta estar conforme con calidad.
Italquim.- Reclamo por rompimiento de maxisaco de Almidon Acido. Reuniones con proveedor Coresa para corregir defecto

## Slide 9
Febrero
Tissue Puente Alto.- Coordinar fecha de prueba de homologación del Almidon Catiónico en Planta Puente Alto. Prueba se fija para el 28-02-2018 pero se pospone para el 5-03-2018.
Cartulinas Valdivia.- Visita técnica por problemas en preparación de Almidón Oxidado; cañerías de equipo se bloquean. Se acuerda el recambio del almidón enviándose producto retamizado.
Casval.- Revisión de preparación del adhesivo de corrugado. Se implementa medición de viscosidad.
Papeles Cordillera.- Revisión de propuestas para instalar filtro en línea del almidón catiónico. Se sugiere no instalar filtro por existir ya un sistema de filtros después de motobombas.
Promaiz.- Emisión de Ficha Técnica y Hoja De Seguridad del Almidón Acido en idioma inglés.
Asesoría técnica con Almidon Nativo y Acido, para la elaboración de briquetas para calefacción.

## Slide 10
Marzo
Tissue Puente Alto.- Asistencia técnica en prueba de homologación del Almidon Catiónico. Prueba se inició 05-03-2018 y fue suspendida el 07-03-2018. Se genera informe y mantiene contacto con el cliente para que se retome prueba industrial.
Papeles Cordillera.- Revisión de preparación y aplicación de los almidones Catiónico y Nativo; procesos en conformidad.
Cartulinas Valdivia.- Coordinar actividades de análisis de laboratorio para responder reclamos de almidón mezclado y Almidón con grumos.
Paimasa.- Atender reclamo de almidón con material que bloquea bombas. También coordinar y apoyar visita de técnicos de Planta Corrugado para mostrar proceso de envasado de almidones recuperados que usa el cliente.
Promaiz.- Traducción al inglés Hoja de Datos de Seguridad del Almidón Acido.

## Slide 11
Abril
Tissue Puente Alto.- Seguimiento prueba de homologación del Almidón Catiónico. Prueba se realizará en mayo de 2018.
FPC Papeles.- Seguimiento uso almidones Nativo y Catiónico.
FPC Tissue.- Proponer uso de Almidón Catiónico.
FPC Tissue.- Asesoría y apoyo con reactivos químicos para detección de almidón en muestras de papel origen EUA.

## Slide 12
Mayo
Forsac Chillán.- Reunión en Planta del proveedor. Se requiere mejorar características de saco almidón baja humedad, tal que retarde la humidificación del almidón.
Cartulinas Maule.- Evaluación desempeño de Almidón Nativo TM en conversión enzimática, para aplicación de almidón en superficial; Almidón Nativo TM en conformidad.
Paimasa.- Mejorar valores físicos de los papeles por modificación de calidad de materia prima (fibra de papel recuperado o reciclado). Se propone aumentar dosis de almidón catiónico en un 50%. En estudio el efecto del cambio.
Lab. Promaiz.- Determinación de Sensibilidad Alcalina al Almidón de Papa Pepsico para establecer la demanda de soda catalizadora en la cationización del almidón.

## Slide 13
Mayo
Servibox.- Asistencia al proceso de corrugado en iniciación.
Promaiz.- Asistencia en equipos para dextrinizar almidón de papa Pepsico.
Barcelatto.- Propuesta de Almidón Nativo y Almidón Carrier MV para corrugado. Pendiente enviar cotización previo a información de consumos del cliente.

## Slide 14
Junio
Chilempack.- Prueba industrial Almidón Nativo Uso Técnico. Volumen 10 ton. Consumo 2 tpd. Resultados positivos. El cliente continuará evaluando con nuevos pedidos para disponer de suficiente información y validarlo.
Cartulinas Maule.- Seguimiento uso del Almidón Nativo TM en aplicación spray y conversión enzimática. Evaluación del cliente positiva en ambas aplicaciones.
Paimasa.- Reunión técnica para definir acciones con el propósito de mejorar calidad de los papeles y el proceso en general (retención de fibras, drenaje en la formación, comportamiento en el secado del papel y otros).
Tissue Puente Alto.- Prueba industrial del Almidón Catiónico Promaiz. Abortada transcurrido 6 horas en evaluación por caída de resistencia mecánica del Papel. Saldo de almidón fue retirado de Planta Tissue. Pendiente informe técnico por parte de Promaiz y reunión de cierre de ciclo de pruebas.

## Slide 15
Junio
Promaiz.- Estudio de propiedades del Almidón de papa Everscrip y de mezclas con almidón nativo de maíz: Angulo de Talud y viscosidad del almidón (gelificado por temperatura y por alcalinidad).
Cartocor.- Reunión previa. Prefactibilidad técnica de silos. Luego reunión con fabricante de silos.
Cartocor.- Propuesta uso de Almidón Carrier MV. Pendiente está programar con el cliente una prueba industrial para verificar sus beneficios.

## Slide 16
Julio
Chilempack.- Revisión y ajuste de fórmula por aumento de viscosidad de adhesivo.
Comercial Los Andes.- Corrección fórmula de adhesivo corrugado.
Paimasa.- Entrega información sobre papelería.
Tissue Puente Alto.- Preparación informe de tercera prueba industrial.