## Slide 1
MANTENIMIENTO
SEPTIEMBRE 2017- AGOSTO 2018

## Slide 2: Acontecimientos en período Septiembre 2017 Agosto 2018
1.-Montaje eléctrico e instrumentación área desmineralización de glucosa.
2.-Habilitación sistema de alarmas en planta.
3.-Certificación ISO-9001-2015.
4.-Reinicio curso HACCP.
5.-Mantenimiento mayor a centrífugas Molienda.
6.-Habilitación 2do. equipo osmosis.
7.-Cambio porta toberas a centrifuga TX-712B.
8.-Cambio de corona a centrífuga TX-712B.
9.-Cambio de bomba alimentación a Hydroheater.
10.-Cambio de Hydroheater.
11.-Cambio de bomba colada
12.-Operación de generador en horario punta.
13.-Operación de Generadores para ambas subestaciones en horario punta.
14.-Montaje eléctrico e instrumentación planta Maltodextrina.

## Slide 3: Problemáticas importantes durante periodo Septiembre 2017- Agosto 2018
1.-Reiteradas fallas en centrífuga separadora TX-712B.
2.-Fallas reiteradas en sellos de bombas producto de frecuentes detenciones.

## Slide 4: EFICIENCIA OPERACIONAL EQUIPOS
 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
OBJETIVO | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
2017 |  |  |  |  |  |  | 97,2 | 93,3 | 37,3 | 95,8 | 60 | 94
2018 | 94,9 | 93,8 | 93,7 | 98,95 | 75,3 | 98,3 | 93,3 |  |  |  |  | 
2018P | 3257 | 3135 | 3404 | 3230 | 3360 | 3300 | 3441 | 3835 | 3371 | 3704 | 3820 | 3905

## Slide 5: EFICIENCIA OPERACIONAL EQUIPOS
Chart: Mes
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
OBJETIVO | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
2017 | 97.2 | 93.3 | 37.3 | 95.8 | 60 | 94
2018 | 94.9 | 93.8 | 93.7 | 98.95 | 75.3 | 98.3 | 93.3

## Slide 6: TIEMPOS PERDIDOS EN PERIODO
Fecha | Equipo | Descripción Falla ó Problema | Acción Correctiva | Acción Preventiva | Tiempo Detención MOLIENDA
SEPT. 2017 OCT. 2017 NOV- 2017 DIC. 2017 ENE-2018 | Centrifuga TX-712B Molino impacto Centrifuga TX-712 Centrífuga TX-712B Centrífuga TX-712B Evaporador CSL Centrifuga separadora Agitador 1ra.Molienda | Eje Vertical Falla sello lubricación- malla Falla carcaza muelle Detención de máquina por sobrecarga. No concentra Falla sello lubricación Falla rodamientos | Cambio corona rdtos. Reparación de sello- Reparación malla Reparación pieza en proveedor Lavado de máquina Revisión bombas, equipo Reparación sello Cambio rodamientos | Programa revisión periódica. Revisar periódicamente líneas de agua. Se define compra de rptos. Completos Lavado frecuente de máquina Lavado, revisión frecuente | 236,5 20 234 22,5 16,5 4 10
 |  |  |  | TOTAL Hrs. | 543,5

## Slide 7: TIEMPOS PERDIDOS EN PERIODO
Fecha | Equipo | Descripción Falla ó Problema | Acción Correctiva | Acción Preventiva | Tiempo Detención MOLIENDA
FEB-2018 MAR-2018 | Variador de frecuencia Centrífuga TX-712B Bomba alimentación a centrifuga QX Ventilador secado de Gluten Variador de frecuencia Centrífuga TX-712B Centrífuga TX-712B Desarenador | Falla tarjeta electrónica falla sello y rodamientos Falla correas Falla tarjeta electrónica Operación protección vibración Rotura de equipo | Reaprete de conexiones Cambio de sello y rodamientos Cambio de correas Cambio de variador Lavado de máquina Confección parte nueva | Reparar centrifuga Revisión periódica Revisión periódica Reparar centrífuga Lavado frecuente Revisión | 3 9 8 6 4,5 12
 |  |  |  | TOTAL Hrs. | 42,5

## Slide 8: TIEMPOS PERDIDOS EN PERIODO
Fecha | Equipo | Descripción Falla ó Problema | Acción Correctiva | Acción Preventiva | Tiempo Detención MOLIENDA
ABR-2018 MAY-2018 JUN-2018 | Bomba alimentación ciclonetas Centrífuga TX-712-B Variador San-chi Transportador salida secado de fibra Cicloneta N6 Bomba primera molienda Válvula YV-209 Pantallas de operación | Rotura de machón Rotura de corona Falla tarjeta electrónica Eje cortado Falla eléctrica, terminal suelto Machón roto No abre Bloqueo de pantallas | Cambio de machón Cambio de corona Cambio reductor Soldar eje Cambio terminal Cambio machón Cambio actuador Levantamiento del sistema | Reaprete frecuente Reparar centrífuga Mantención frecuente Revisión frecuente Revisión frecuente Revisión frecuente Revisión frecuente Alimentación de UPS desde generador | 1 9 5 6 3,5 1,5 2 3,5
 |  |  |  | TOTAL Hrs. | 31,5

## Slide 9: TIEMPOS PERDIDOS EN PERIODO
Fecha | Equipo | Descripción Falla ó Problema | Acción Correctiva | Acción Preventiva | Tiempo Detención MOLIENDA
JUL-2018 | Centrífuga TX-712B Bomba colada Generador N1 Centrífuga TX-712 | Falla corona Exceso de vibración No arranca Sello de agua con fuga | Cambio de corona Reparación de base Cambio de generador Reparación de sello | Coordinado mantención general de máquina Reaprete frecuente Equipo externo Revisar agua de sello | 5 4 9 1,5
 |  |  |  | TOTAL Hrs. | 19,5

## Slide 10: Necesidades de recurso 2017:
1.-Capacitación programación y configuración sistema de control RS LOGIC 5000.
2.-Capacitación programación y configuración sistema de control simatic S7 300.
3.-Ampliación taller de Mantenimiento.
4.-Curso de soldadores a personal pendiente.